## Slide 1
Instrumentação Industrial:
Projeto final
‹#›
Notes: ‹#›

## Slide 2
Robot Operating System (ROS)
‹#›
O que é
  Coleção de ferramentas utilizadas no desenvolvimento de robôs;
  Na prática: bibliotecas em C/C++ e Python para interfacear diferentes dispositivos em uma rede local
Funcionamento básico
  Um nodo de publicação (publisher) envia informações, que são então lidas por um nodo inscrito (subscriber)

## Slide 3
ROS: aplicações
‹#›
Comumente: ambientes industriais
Empilhadeira automatizada
Carrinho

## Slide 4
Nosso sistema
‹#›

## Slide 5
Nodos e tópicos
‹#›
Nodos
  /pc_teleop_node
  /esp_node
  /joy_node
Tópicos
  /pc/…
  /car/…
  /joy

## Slide 6
Exemplo: mensagem de temperatura
‹#›
ESP publica mensagem de temperatura no tópico “/car/temperature”
PC faz a leitura do tópico “/car/temperature”

## Slide 7
Exemplo: mensagem de temperatura (código incompleto)
‹#›
CarESP.ino (ESP publica a temperatura)
sensor_msgs::Temperature msg_temperature; // armazena a mensagem da temperatura
ros::Publisher pub_temperature("/car/temperature", &msg_temperature); // define o tópico de publicação da temperatura (“car/temperature“)
void loop ()
{
msg_temperature.temperature = analogRead(ALGUM PINO); // armazena a leitura de algum pino na mensagem da temperatura
pub_temperature.publish(&msg_temperature); // publica a mensagem da temperatura
}
main.cpp (PC recebe a temperatura)
sensor_msgs::Temperature msg_temperature; // armazena a mensagem da temperatura
void callback_Temperature(const sensor_msgs::Temperature::ConstPtr& msg) // função de callback, chamada toda vez em que ros::spinOnce() é chamada
{
msg_temperature = *msg;
}
int main()
{
ros::Subscriber sub_temperature = n.subscribe("/car/temperature", 1, callback_Temperature); // define o tópico inscrito (‘/car/temperature”) e o callback associado
while (loop) {
ros::spinOnce(); // faz os callbacks
}
}

## Slide 8
Cinemática (inversa)
‹#›
vx = velocidade linear do carro [cm/s]
w = velocidade angular do carro [rad/s]
r = raio da roda [cm]
L = Comprimento do eixo das rodas“length L of wheel axis” [cm]